00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur

vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlich

sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit

der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird

betriebsfähig aufbauen und aufstellen, einschließlich der

dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben

der Geräte sind nicht in der Pauschale, sondern in den

entsprechenden Einheitspreisen der betreffenden Teil-

leistungen mit einzurechnen.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten die Baustelle von allen

Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Hilfsmitteln und dgl. räumen.

Stck		_________	__________

Bedarfsposition:

00.0020	Umsetzen des Wasserhochdruckgerätes und

Einrichtungen

Umsetzen des Wasserhochdruckgerätes, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. von der einen Arbeitsstelle

zur nächsten.

Diese Position kommt nur zum Tragen, wenn die

Entfernung zwischen	den Arbeitsstellen mehr als fünf

Kilometer und max. 50 km beträgt und im Laufe eines

Arbeitstages erfolgt.

Das erstmalige Einrichten und Räumen der Arbeitsgeräte

wird nach Pos. 01.0010 abgerechnet.

Stck		_________	__________

00.0030	Verkehrssicherung

Verkehrssicherung der Tagesbaustelle gem. genehmigten Verkehrszeichenplänen aufstellen, bei Bedarf umsetzen,

vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Verkehrssicherung erfolgt gemäß RSA nach

Regelplan __________.

psch		_________	__________

01.0000	Längs- und Quermarkierung durch Wasserhochdruckstrahlen entfernen

01.0010	Längs- und Quermarkierung durch Wasserhochdruck-

Strahlen entfernen

Längs- und Quermarkierung durch Wasserhochdruck-

strahlen entfernen.

Durchgehender Strich.

Strichbreite = _________ cm

Markierungsstoffart = ______________________________

Markierung aufgelegt auf Asphaltdeckschicht/Beton.

Wasserhochdruckgerät mit Absaugung des Wassers

und des abgetragenen Materials.

Wasserhochdruckgerät muss mit rotierenden Düsenbalken

oder mit Düsenkreuzen ausgestattet sein, damit sie

je nach Anforderung der Fahrbahnoberfläche einstellbar

und dosierbar sind.

Bearbeitungsbreite variabel von ca. 10 cm bis 70 cm.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm

ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden

Rechteck.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über

und ist fachgerecht zu entsorgen.

m²		_________	__________

Bedarfsposition:

01.0020	Markierung durch Wasserhochdruckstrahlen entfernen

Markierung durch Wasserhochdruckstrahlen entfernen.

Markierung = Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild oder

Piktogramm

Markierungsstoffart = ______________________________

Markierung aufgelegt auf Asphaltdeckschicht/Beton.

Wasserhochdruckgerät mit Absaugung des Wassers

und des abgetragenen Materials.

Wasserhochdruckgerät muss mit rotierenden Düsenbalken

oder mit Düsenkreuzen ausgestattet sein, damit sie

je nach Anforderung der Fahrbahnoberfläche einstellbar

und dosierbar sind.

Bearbeitungsbreite variabel von ca. 10 cm bis 70 cm.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm

ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden

Rechteck.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über

und ist fachgerecht zu entsorgen.

m²		_________	__________

Alternativposition:

01.0030	Entfernen von Bitumenüberschuss an der Oberfläche

durch Wasserhochdruckverfahren

Entfernen von Bitumenüberschuss an der Oberfläche

einer Verkehrsfläche aus Asphalt durch einmaliges

Wasserhochdruckstrahlen. Die Oberfläche ist so zu

behandeln, dass der Bitumenfilm abgetragen wird.

Wasserhochdruckgerät mit Absaugung des Wassers

und des abgetragenen Materials.

Wasserhochdruckgerät muss mit rotierenden Düsenbalken

oder mit Düsenkreuzen ausgestattet sein, damit sie

je nach Anforderung der Fahrbahnoberfläche einstellbar

und dosierbar sind.

Abgerechnet wird die fertige Fläche ohne Berücksichtigung

der technisch bedingten Überlappungen.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN

über und ist einer Wiederverwendung zuzuführen.

m²		_________	__________

Bedarfsposition:

02.0010	Griffigkeitsmessungen mit SRT-Gerät

Griffigkeitsmessungen mit SRT-Gerät (jeweils 5 Mess-

werte = 1 Messung), einschließlich des Messprotokolls.

Griffigkeitsmessungen innerhalb von 14 Tagen nach

dem Wasserhochdruckverfahren ausführen.

Stck		_________	__________