00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

die zur vertragsgemäßen Durchführung der

Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle

bringen, bereit- und - soweit der Geräteeinsatz

nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig

aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie

Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen

und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung

gestellten nicht ausreichen.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben

der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der

betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für

bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis

enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

Stck		_________	__________

00.0020	Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand herrichten.

Soweit nicht gesonderte Positionen für bestimmte

Leistungen des Räumens der Baustelle im

Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese

Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes

des Leistungsverzeichnisses.

Stck		_________	__________

00.0030	Verkehrssicherung von kürzer Dauer durchführen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer

Dauer aufstellen, vorhalten, warten,

betreiben und beseitigen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen.

Verkehrssicherung gem. RSA, Regelplan _________

Für bewegliche Arbeitsstelle.

psch		_________	__________

00.0040	Transportable Lichtzeichenanlage aufstellen

Transportable Lichtzeichenanlage einschl.

Energieversorgung aufstellen und beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert

vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach

betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach

Beseitigen vergütet.

Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle

und Verkehrsabhängigkeit, Typ C.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung = verkehrsabhängig.

Stck		_________	__________

00.0050	Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten

Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten,

warten und betreiben.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen.

Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle

und Verkehrsabhängigkeit, Typ C.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

d		_________	__________

01.0000	Vorarbeiten

01.0010	Markierung entfernen

Markierung entfernen.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem

kleinsten umschließenden Rechteck.

Markierungsmaterial = Plastikmasse aufgelegt.

Auf unterschiedlichen Decken.

Entfernen für Deckschichterneuerung.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m²		_________	__________

01.0020	Längs- und Quermarkierung entfernen

Längs- und Quermarkierung entfernen.

Abgerechnet wird der entfernte Strich,

bei Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich.

Strichbreite: 12-25 cm.

Markierungsstoffart: Plastikmasse/Farbe aufgelegt.

Auf Asphaltdeckschicht.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m		_________	__________

01.0030	Fahrbahndecke mit Wasserhochdruck reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Material der

Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät

mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung

unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

m²		_________	__________

02.0010	SAMI-DSK herstellen

Vorhandene Fahrbahnoberfläche mit Bitumenemulsion

C69BP3-OB-1 RAPS (Fluxölgehalt bez. auf das wirksame

Bindemittel: 3,0-5,0%) mit einem elektronisch

gesteuertem Verlegegerät (variabler Spritzbalken,

Bindemittelquerverteilung und Hinterachsapplikation),

um die Splittmenge befahrungsunabhängig wählen

zu können, in einer Menge von 2,0-2,4 kg/m² anspritzen

und mit demselben Gerät mit grober Gesteinskörnungen

8/11 mm in einer Menge von 12-14 kg/m² abdecken und

mit einem separaten Spezialbreitsplittstreuer eine weitere

Lage grobe Gesteinskörung 2/5 mm in einer Menge von

4-6 kg/m² gleichmäßig und wegeabhängig aufbringen.

Die grobe Gesteinskörnung 2/5 mm muss in die noch

nicht gebrochene Emulsion eingestreut werden. Die zu

liefernden Gesteinskörnungen sind zuvor doppelt zu

entstauben. Anschließend mit einer Gummiwalze mit einem Mindestbetriebsgewicht von 8 t in 3-5 Übergängen abwalzen

und nicht gebundenes Material mit einer selbstaufnehmenden

Kehrmaschine aufnehmen und der Verwertung nach Wahl

des AN zuführen.

Nach einer Einfahrzeit von 2 bis 3 Tagen Dünne Asphalt-
deckschichten in Kaltbauweise mit Ansprühen der Unterlage 
(DSK-mA) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden 
Misch- und Verlegemaschine herstellen und mit angebauter 
Einbaubohle einbauen. Beim Verlegen der ersten Schicht wird 
unmittelbar vor der Einbaubohle mittels integrierter Ansprüh-
vorrichtung das Bindemittel C65BP6-DSK in einer Anspritz-
menge von 0,200 bis 0,300 kg/m² vorgespritzt. Das Vorspritzen 
der Bitumenemulsion vor der Verlegemaschine ist nicht zulässig.

Einbau:		in Fahrbahnen, auf versch. Decken

in zwei Schichten

1. Schicht: Vorprofilierung

2. Schicht: Deckschicht

Mischgutsorte:	DSK 5 bzw. DSK 8

Einbaumenge für beide Schichten insgesamt:

27 kg/m² Trockenmasse

Bindemittel: 		polymermodifizierte Bitumenemulsion

C65BP6-DSK

Gesteinskörnungen: 	Gesteinskörnungsgemisch und Zement

Mischgutzusammensetzung nach Erstprüfung

m²		_________	__________