00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

die zur vertragsgemäßen Durchführung der

Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle

bringen, bereit- und betriebsfertig aufstellen,

einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen

und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung

gestellten nicht ausreichen.

Stck		_________	__________

00.0020	Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand herrichten.

Soweit nicht gesonderte Positionen für bestimmte

Leistungen des Räumens der Baustelle im

Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese

Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes

des Leistungsverzeichnisses.

Stck		_________	__________

00.0030	Baugeräte umsetzen

Sämtliche Baugeräte und Werkzeuge nach

Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder

einsatzbereit aufstellen.

Diese Position kommt nur zum tragen, wenn

die Entfernung zwischen den zu sanierenden

Schadstellen mehr als 1 km und max. 50 km

beträgt und im Laufe eines Arbeitstages erfolgt.

Stck		_________	__________

00.0040	Verkehrssicherung von kürzer Dauer durchführen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer

Dauer aufstellen, vorhalten, warten, betreiben

und beseitigen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen.

Verkehrssicherung gem. RSA, Regelplan _________

Für bewegliche Arbeitsstelle.

psch		_________	__________

00.0050	Transportable Lichtzeichenanlage aufstellen

Transportable Lichtzeichenanlage einschl.

Energieversorgung aufstellen und beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert

vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach

betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach

Beseitigen vergütet.

Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle

und Verkehrsabhängigkeit, Typ C.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung = verkehrsabhängig.

Stck		_________	__________

01.0000	Vorarbeiten

01.0010	Markierung entfernen

Markierung entfernen.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem

kleinsten umschließenden Rechteck.

Markierungsmaterial = Plastikmasse aufgelegt.

Auf unterschiedlichen Decken.

Entfernen für Deckschichterneuerung.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m²		_________	__________

01.0020	Längsmarkierung entfernen

Längsmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der

entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich.

Strichbreite: 12-25 cm.

Markierungsstoffart: Plastikmasse/Farbe aufgelegt.

Auf Asphaltdeckschicht.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Das Entfernen evtl. vorhandenem Fugenverguss

und/oder Kaltasphalt ist ebenfalls über diese

Position abzurechnen.

m		_________	__________

02.0000	Mittelnaht in Asphaltdeckschicht rückformen

(Naht-Remix-Verfahren)

Variante 1 (Bearbeitungsbreite = 60 cm):

02.0010	Mittelnaht in Asphaltdeckschicht rückformen

(Naht-Remix-Verfahren)

Mittelnaht in Asphaltdeckschicht im Naht-Remix-

Verfahren rückformen.

Asphaltdeckschicht im Bereich der Naht in einer

Breite von 0,80 m schonend erwärmen, jedoch

nicht tiefer als bis zur Oberfläche der darunter

liegenden Schicht auflockern, aufnehmen und

unter Zugabe von Ergänzungsmischgut mischen.

Mischgut mit RAPbond 30 RPne oder gleichwertig

anreichern und mit der Einbaubohle einbauen und

verdichten.

Lieferung von Ergänzungsmischgut wird gesondert

vergütet.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton oder Splittmastix

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk _______

Auflockerungstiefe über 3 bis 4 cm.

Bearbeitungsbreite = 0,60 m

Dicke der fertigen Schicht über 3 bis 4 cm.

In Einzellängen von:

__________ m		  > 250,00 m		_________	__________

__________ m 	>150,00 – 250,00 m		_________	__________

__________ m 	>100,00 – 150,00 m		_________	__________

__________ m 	 > 50,00 – 100,00 m		_________	__________

__________ m	 > 20,00  –  50,00 m		_________	__________

__________ m	 >   5,00  –  20,00 m		_________	__________

Variante 2 (Bearbeitungsbreite = 30 cm):

02.0020	Mittelnaht in Asphaltdeckschicht rückformen

(Naht-Remix-Verfahren)

Mittelnaht in Asphaltdeckschicht im Naht-Remix-

Verfahren rückformen.

Asphaltdeckschicht im Bereich der Naht in einer

Breite von 0,50 m schonend erwärmen, jedoch

nicht tiefer als bis zur Oberfläche der darunter

liegenden Schicht auflockern, aufnehmen und

unter Zugabe von Ergänzungsmischgut mischen.

Mischgut mit RAPbond 30 RPne oder gleichwertig

anreichern und mit der Einbaubohle einbauen und

verdichten.

Lieferung von Ergänzungsmischgut wird gesondert

vergütet.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton oder Splittmastix

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk _______
Auflockerungstiefe über 3 bis 4 cm.

Bearbeitungsbreite = 0,30 m

Dicke der fertigen Schicht über 3 bis 4 cm.

In Einzellängen von:

__________ m		  > 250,00 m		_________	__________

__________ m 	>150,00 – 250,00 m		_________	__________

__________ m 	>100,00 – 150,00 m		_________	__________

__________ m 	 > 50,00 – 100,00 m		_________	__________

__________ m	 > 20,00  –  50,00 m		_________	__________

__________ m	 >   5,00  –  20,00 m		_________	__________

02.0030	Asphaltmischgut AC 5 D N liefern

Asphaltmischgut AC 5 D N als Ergänzungs-

mischgut liefern.

Einbaumenge = 15-25 kg/m².

Bindemittel = 70/100.

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

to		_________	__________

02.0040	Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme durchführen zur

Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleich-

mäßiges Aufbringen und Einwalzen von Ab-

streukörnung.

Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen

und einer Verwertung nach Wahl des AN durch-

führen.

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.

Abstreukörnung aus Gestein wie grobe Gesteins-

körnung in Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge = 1 kg/m².

Maschinell abstreuen.

m²		_________	__________