00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel

die zur vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten

erforderlich sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen

und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert

berechnet wird betriebsfähig aufbauen und aufstellen,

einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und

Betreiben der Geräte sind nicht in der Pauschale,

sondern in den entsprechenden Einheitspreisen der

betreffenden Teilleistungen mit einzurechnen.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten die Baustelle von

allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Hilfsmitteln

und dgl. räumen.

Stck		_________	__________

Bedarfsposition:

00.0020	Umsetzen des Twister-Gerätes und

Einrichtungen

Umsetzen des Twister-Gerätes, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. von der einen Arbeitsstelle

zur nächsten.

Diese Position kommt nur zum Tragen, wenn die

Entfernung zwischen	den Arbeitsstellen mehr als

fünf Kilometer und max. 50 km beträgt und im

Laufe eines Arbeitstages erfolgt.

Das erstmalige Einrichten und Räumen der

Arbeitsgeräte wird nach Pos. 01.0010 abgerechnet.

Stck		_________	__________

00.0030	Verkehrssicherung

Verkehrssicherung der Tagesbaustelle gemäß

genehmigten Verkehrszeichenplänen aufstellen,

bei Bedarf umsetzen, vorhalten und nach Beendigung

der Arbeiten abbauen. Verkehrssicherung erfolgt

gemäß RSA nach Regelplan __________.

psch		_________	__________

01.0010	Längs- und Quermarkierung durch

Twister-System entfernen

Längs- und Quermarkierung durch Twister-System entfernen.

Durchgehender Strich.

Strichbreite = _________ cm

Markierungsstoffart = ______________________________

Markierung aufgelegt auf Asphaltdeckschicht oder Beton.

Twister-Gerät muss mit rotierender und einseitig absenkbarer

Scheibe ausgestattet sein, damit es je nach Anforderung der Fahrbahnoberfläche einstellbar ist.

Bearbeitungsbreite variabel von ca. 10 cm bis 100 cm.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Flächen sind nach dem Entfernen der Markierung ebenflächig

und bündig mit den angrenzenden Fahrbahnoberflächen sowie

frei von jeglichen Kantenbildungen.

Feinfräsen ist nicht zulässig.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über

und ist fachgerecht zu entsorgen.

m²		_________	__________

Bedarfsposition:

01.0020	Markierung durch Twister-System entfernen

Markierung durch Twister-System entfernen.

Markierung = Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild oder

Piktogramm

Markierungsstoffart = ______________________________

Markierung aufgelegt auf Asphaltdeckschicht oder Beton.

Twister-Gerät muss mit rotierender und einseitig absenkbarer

Scheibe ausgestattet sein, damit es je nach Anforderung der Fahrbahnoberfläche einstellbar ist.

Bearbeitungsbreite variabel von ca. 10 cm bis 100 cm.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm

ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden

Rechteck.

Flächen sind nach dem Entfernen der Markierung ebenflächig

und bündig mit den angrenzenden Fahrbahnoberflächen sowie

frei von jeglichen Kantenbildungen.

Feinfräsen ist nicht zulässig.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über

und ist fachgerecht zu entsorgen.

m²		_________	__________