01.0010	Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur

vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlich

sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit

der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird

betriebsfähig aufbauen und aufstellen, einschließlich der

dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben

der Geräte sind nicht in der Pauschale, sondern in den

entsprechenden Einheitspreisen der betreffenden Teil-

leistungen mit einzurechnen.

Stck		_________	__________

01.0020	Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend

dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der land-

schaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Stck		_________	__________

01.0030	Verkehrssicherung

Verkehrssicherung der Tagesbaustelle gem. genehmigten Verkehrszeichenplänen aufstellen, bei Bedarf umsetzen,

vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Verkehrssicherung erfolgt gemäß RSA nach

Regelplan __________.

psch		_________	__________

01.0040	Fahrbahndecke reinigen

Reinigen der Fahrbahndecke mit einem Saugkehr-

hochdruckreiniger. Fahrbahn vor der Verlegung

mit durchgehender Tellerbesenkombination

mechanisch vorreinigen, über Schächte absaugen

und mit einer am Heck des Gerätes befestigten

durchgehenden Hochdruckwasserschiene die Fahrbahn

mit Wasser reinigen, bei gleichzeitiger Absaugung

des Schmutzwassers.

m²		_________	__________

01.0050	Schächte und Abläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Regeneinläufe

mit geeignetem Material abdecken und nach

dem Einbau der Dünnen Asphaltdeckschicht

in Kaltbauweise wieder freilegen. Fahrbahn

reinigen. Das Kehrgut geht in das Eigentum

des AN über und wird beseitigt.

Stck		_________	__________

01.0060	Schieber- und Hydrantenkappen abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen mit geeignetem

Material abdecken und nach dem Einbau der

Dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise wieder

freilegen. Fahrbahn reinigen. Das Kehrgut geht in

das Eigentum des AN über und wird beseitigt.

Stck		_________	__________

01.0070	Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder bestehend aus Beton- bzw.

Natursteinpflastersteinen zur Verhinderung von

Verschmutzungen und zur seitlichen Begrenzung

der Dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise

mit geeignetem Material abdecken und nach dem

Einbau der Dünnen Asphaltdeckschicht in Kalt-

bauweise wieder freilegen. Fahrbahn reinigen.

Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN über

und wird beseitigt.

m		_________	__________

01.0080	Grip-Versiegelung

Grip-Versiegelungsschicht mit Ansprühen der Unterlage

Auf Basis einer Dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise

in einer fahrenden kontinuierlich mischenden Misch- und

Verlegemaschine herstellen und mit Einbaubohle einbauen

und mit integrierter Gummilippe abziehen.

Beim Verlegen der Schicht wird unmittelbar vor

der Einbaubohle mittels integrierter Ansprühvorrichtung

das Bindemittel C65BP6-DSK in einer Anspritzmenge

von 0,200 bis 0,300 kg/m² je nach Zustand der

Unterlage vorgespritzt.

Das Vorspritzen der Bitumenemulsion vor der

Verlegemaschine ist nicht zulässig.

Einbau:		in Fahrbahnen, auf versch. Decken
					einschichtig

Mischgutsorte:	Grip-Versiegelung 0/3 S gem. Erstprüfung

Einbaumenge:		12 kg/m²

Bindemittel:		hochpolymermodifizierte Bitumenemulsion

(C65BP6-DSK)

Gesteinskörnungen:	Gesteinskörnungsgemisch und Zement

m²		_________	__________

01.0070	Grip-Versiegelung abkehren

Grip-Versiegelung nach Reaktionsende mit

Kehrmaschine gemäß Pos. 01.0040 abkehren.

m²		_________	__________