00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

die zur vertragsgemäßen Durchführung der

Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle

bringen, bereit- und - soweit der Geräteeinsatz

nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig

aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie

Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen

und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung

gestellten nicht ausreichen.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben

der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der

betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für

bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis

enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

Stck		_________	__________

00.0020	Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand herrichten.

Soweit nicht gesonderte Positionen für bestimmte

Leistungen des Räumens der Baustelle im

Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese

Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes

des Leistungsverzeichnisses.

Stck		_________	__________

00.0030	Verkehrssicherung von kürzer Dauer durchführen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer

Dauer aufstellen, vorhalten, warten,

betreiben und beseitigen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen.

Verkehrssicherung gem. RSA, Regelplan _________

Für bewegliche Arbeitsstelle.

psch		_________	__________

00.0040	Transportable Lichtzeichenanlage aufstellen

Transportable Lichtzeichenanlage einschl.

Energieversorgung aufstellen und beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert

vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach

betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach

Beseitigen vergütet.

Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle und

Verkehrsabhängigkeit, Typ C.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung = verkehrsabhängig.

Stck		_________	__________

00.0050	Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten

Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten,

warten und betreiben.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen.

Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle

und Verkehrsabhängigkeit, Typ C.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

d		_________	__________

00.0060	Halteverbotsschilder aufstellen

Halteverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher

Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens

48 bzw. 72 Stunden vor Baubeginn aufstellen. Die

Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen.

Nach erfolgter Aufstellung der Halteverbotszeichen

sind unmittelbar danach die KFZ-Kennzeichen aller

parkenden Fahrzeuge nach der Reihenfolge ihrer

Parkaufstellung zu dokumentieren. Nach Beendigung

der Baumaßnahme sind  die Verkehrszeichen abzu-

bauen und  zu entfernen.

Stck		_________	__________

01.0000	Vorarbeiten

01.0010	Markierung entfernen

Markierung entfernen.

Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.

Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem

kleinsten umschließenden Rechteck.

Markierungsmaterial = Plastikmasse aufgelegt.

Auf unterschiedlichen Decken.

Entfernen für Deckschichterneuerung.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m²		_________	__________

01.0020	Längs- und Quermarkierung entfernen

Längs- und Quermarkierung entfernen.

Abgerechnet wird der entfernte Strich,

bei Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich.

Strichbreite: 12-25 cm.

Markierungsstoffart: Plastikmasse/Farbe aufgelegt.

Auf Asphaltdeckschicht.

Durch Feinfräsen.

Abgetragenes Markierungsmaterial aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m		_________	__________

01.0030	Asphalt fräsen

Schadstellen, Wülste und Verdrückungen fräsen

und Fräsgut aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen.

Fläche = Schadstellen, Wülste und Verdrückungen.

Frästiefe: über 0 bis 4 cm

Fräsbreite: über 20 bis 100 cm

Fräsgut von der Baustelle entfernen und der

Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.

m²		_________	__________

01.0040	Decke der Verkehrsfläche feinfräsen

Decke der Verkehrsfläche feinfräsen

und reinigen. Der Schnittlinienabstand beträgt

6 mm und die Frästiefe max. 2 cm.

Das anfallende Fräsgut geht ins Eigentum des AN

über und wird durch den AN ordnungsgemäß

entsorgt.

m²		_________	__________

01.0050	Schächte und Abläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Regeneinläufe

mit geeignetem Material abdecken und nach

dem Einbau der Dünnen Asphaltdeckschichten

in Kaltbauweise wieder freilegen. Fahrbahn reinigen.

Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN

über und wird beseitigt.

Stck		_________	__________

01.0060	Schieber- und Hydrantenkappen abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen

mit geeignetem Material abdecken und nach

dem Einbau der Dünnen Asphaltdeckschichten

in Kaltbauweise wieder freilegen. Fahrbahn reinigen.

Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN

über und wird beseitigt.

Stck		_________	__________

01.0070	Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder bestehend aus Beton- bzw.

Natursteinpflastersteinen zur Verhinderung

von Verschmutzungen und zur seitlichen

Begrenzung der Dünnen Asphaltdeckschichten

in Kaltbauweise mit geeignetem Material abdecken

und nach der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen.

Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN

über und wird beseitigt.

m		_________	__________

01.0080	Verkehrsfläche reinigen

Fahrbahndecke durch gründliches Kehren

mit Saugkehrmaschine von sämtlichen

Verunreinigungen restlos säubern.

Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen, von

der Baustelle entfernen und einer Wiederver-

wertung zuführen.

Transport- und Deponiekosten trägt der AN,

sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

m²		_________	__________

Bedarfsposition:

01.0090	Fahrbahndecke mit Wasserhochdruck reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Material der

Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät

mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung

unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

m²		_________	__________

Bedarfsposition:

01.0010	Rissesanierung mittels Riss-Abdeckverfahren

Die Risse mit Heißdruckluftlanze einschl. des

rissnahen Bereiches trocknen und reinigen.

Die Arbeitsgeschwindigkeit ist so zu steuern,

dass eine thermische Überbeanspruchung der

vorhandenen Unterlage durch die Heißdrucklanze

ausgeschlossen wird.

Rissbereich direkt im Anschluss an die Vorbehandlung

unter Verwendung eines Ziehschuhes mit einer

Rissmasse abdecken.

Rissmasse gemäß TL Fug-StB.

Die Abdeckbreite sollte 50 mm betragen, wobei

der Auftrag der Rissmasse eine Dicke von 2 mm

nicht überschreiten sollte. Rissabdeckung

vollflächig mit vorbituminiertem Edelbrechsand/Edelsplitt

Körnung 1/3 mm mit Überschuss auf die noch heiße

Rissmasse aufstreuen und eindrücken.

Nicht gebundenes Abstreumaterial entfernen.

Rissbreite bis 5 mm.

m		_________	__________

02.0000	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK-MV)

Variante 1:

02.0010	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – Miniverleger

(DSK-MV)

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – Miniverleger

(DSK-MV) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden

Misch- und Verlegemaschine herstellen und mit

angebauter Einbaubohle einbauen. In Verkehrsflächen

in Streifen. Abgerechnet wird das Gewicht der eingebauten

Gesteinskörnung zuzüglich des Bindemittelgewichtes,

errechnet aus dem Sollwert des Bindemittelgehaltes.

Einbau:		in Verkehrsflächen (Straßen, Radwege,

Gehwege) auf versch. Decken,

in zwei Schichten

Mischgutsorte: 	DSK 5 oder DSK 8

Einbaumenge für beide Schichten insgesamt:

25 bzw. 27 kg/m² Trockenmasse

Bindemittel: 		polymermodifizierte Bitumenemulsion

C65BP6-DSK

Gesteinskörnung: 	Gesteinskörnungsgemisch und Zement

Mischgutzusammensetzung nach Erstprüfung

t		_________	__________

Variante 2:

02.0020	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – Miniverleger (DSK-MV)

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – Miniverleger

(DSK-MV) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden

Misch- und Verlegemaschine herstellen und mit

angebauter Einbaubohle einbauen. In Verkehrsflächen

in Streifen. Abgerechnet wird das Gewicht der eingebauten

Gesteinskörnung zuzüglich des Bindemittelgewichtes,

errechnet aus dem Sollwert des Bindemittelgehaltes.

Einbau:		in Verkehrsflächen (Straßen, Radwege,

Gehwege) auf versch. Decken,

in zwei Schichten

Mischgutsorte:	DSK 5 oder DSK 8

Einbaumenge: 	25 kg/m² Trockenmasse

Bindemittel: 		polymermodifizierte Bitumenemulsion

C65BP6-DSK

Gesteinskörnungen: 	Gesteinskörnungsgemisch und Zement

Mischgutzusammensetzung nach Erstprüfung

m²		_________	__________

Variante 2:

02.0030	Mehrverbrauch an DSK-Mischgut für partielle Schadstellen

Mehrverbrauch an DSK-Mischgut für partielle Schadstellen.

Abgerechnet wird das Gewicht der eingebauten

Gesteinskörnung zuzüglich des Bindemittelgewichtes,

errechnet aus dem Sollwert des Bindemittelgehaltes.

Der Gesamtverbrauch ist über Lieferscheine nachzuweisen.

t		_________	__________

02.0040	Zulage zu den Positionen 02.0001 bzw. 02.0002

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – 
Miniverleger (DSK-MV)

DSK-Asphaltmischgut in einer fahrbaren,

kontinuierlich mischenden Maschine herstellen

und von Hand einbauen. Der Einbau erfolgt

partiell in Verkehrsflächen auf verschiedenen

Decken.

Abgerechnet werden für den Handeinbau jeweils

die Position 02.0001 bzw. 02.0002 und diese

Zulageposition 02.0004

m²		_________	__________

03.0010	Verkehrsfläche kehren

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden

Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe

unmittelbar nach Aufforderung durch den AG

kehren. Nicht gebundenes Material aufnehmen

und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Verkehrsfläche: Die Oberfläche aus DSK.

Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen

durchführen.

m²		_________	__________

03.0020	Schachtabdeckungen anpassen

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf

Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe

anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der

Schachtabdeckung ausführen.

Ausbauen sowie evtl. Liefern und Einbauen von

Schachtteilen werden gesondert vergütet.

Fläche aus Asphalt.

Schachtabdeckung höher setzen bis 5 cm.

Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter

Verwendung von mind. 3 Distanzstücken

entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

Stck		_________	__________

03.0030	Einbauteile anpassen

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in

Asphaltbefestigung freilegen und nach Bauablauf

an die neue Höhe anpassen.

Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten.

Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl

des AN zuführen.

Einbauteil in Fahrbahn.

Höher setzen bis 5 cm.

Stck		_________	________

03.0040	Einläufe anpassen

Einläufe in Asphaltbefestigung freilegen und nach

Bauablauf an die neue Höhe anpassen.

Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten.

Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl

des AN zuführen.

Einbauteil in Fahrbahn.

Höher setzen bis 5 cm.

Stck		_________	_________